Optický vícežilový rozvětvovač s osazenými 2 až 96 vlákny

pro druh ochrany IP 50 a IP 67

Optický vícežilový rozvětvovač umožňuje

rozdělení vícežilového kabelu až na 96 vláken.

Optické koncovky jsou osazovány přímo přes 2,1 mm

bezžilové (duté) kabely („Hohlader“, PE 2,1 mm

oranžový) na vlákna ve svazku.

Koncovky jsou montovány stupňovitě od délky 0,80 m.

Podle zakázky jsou tyto koncovky opatřeny

protahovací hadicí jako ochrannou rourou.

Tato protahovací ochranná hadice může být po

úspěšném vtažení kabelu velmi lehce demontována.

Rozvětvovač může být volitelně montován

s ochrannou trubkou IP 50 nebo IP 67.

Rozsah nabídky :

Optický rozvětvovač kompletně osazen koncovkami ST, SC Simplex, FC, E-2000 nebo

MT-RJ na bezžilovém dutém kabelu – Hohlader 2,1 mm. Jednotlivá vlákna jsou popsána číslicemi. Volitelně s jednostranně nebo oboustranně protahovacími ochrannými hadicemi.

Pomocná protahovací a ochranná hadice :

Tato ochranná roura je specielně vyvinutá spirálovitá

trubice pro VKT – kabelový rozvětvovač pro sílu v tahu

do max. 25 kg.

Protahovací hadice chrání koncovky osazené na

vláknech před poškozením při vtahování

optického kabelu.

Rozměry a síla v tahu :

Typ		průměr 			max. vnější průměr			síla v tahu

rozvětvovače (válečku)	měřen přes protahovací hadici

IP 50 		IP 67

4-6 násobná	     28 mm			28 mm		33 mm			15 kg

8-12 násobná	     28 mm			37 mm		41 mm			25 kg

do 24 násobné   36 mm			50 mm		50 mm			25 kg

do 48 násobné   52 mm			54 mm		60 mm			25 kg